## Slide 1
基于视频的视网膜脱离 和黄斑状态监测
Video-based Retinal Detachment and Macula Status Monitoring 基于3D深度学习的眼部超声视频智能诊断系统
ERDES: Eye Retinal DEtachment UltraSound 项目地址: github.com/OSUPCVLab/ERDES | arXiv: 2508.04735 报告日期: 2026年5月

## Slide 2
目录 CONTENTS
01
研究背景与意义
视网膜脱离的临床挑战与AI诊断需求
02
ERDES 项目概述
首个眼部超声视频开放基准数据集
03
数据集与预处理
5,381个视频片段，标准化预处理流程
04
模型架构
8种3D深度学习架构对比
05
两阶段诊断流程
RD检测 → 黄斑状态分类
06
分类任务与实验结果
5个分类任务，最佳模型性能
07
创新贡献与展望
项目亮点与未来方向

## Slide 3
研究背景与意义
BACKGROUND & SIGNIFICANCE
临床挑战
• 视网膜脱离(RD)是眼科急症，延误治疗可致永久性视力丧失
• 眼部超声是评估视网膜脱离的重要影像学手段
• 传统诊断依赖医生经验，存在主观性和误诊风险
• 深度学习辅助诊断可提高效率和准确率
AI解决方案
• 利用3D深度学习从超声视频中自动提取时空特征
• 两阶段级联诊断：先检测RD，再评估黄斑状态
• 首个标准化开放基准数据集，推动领域研究
• 覆盖5个临床分类任务，8种架构全面评估
5,381
超声视频片段
8
3D模型架构
5
分类任务
97.4%
RD检测准确率
数据来源: ERDES Dataset (arXiv 2508.04735, Nature Scientific Data 投稿中) | 模型: PyTorch + Lightning + MONAI

## Slide 4
ERDES 项目概述
PROJECT OVERVIEW
ERDES (Eye Retinal DEtachment UltraSound) 是首个面向眼部超声视网膜脱离诊断的开放视频数据集和深度学习基准。
开源数据集
5,381个眼部超声视频片段
包含正常、PVD、RD等多种病理类型
标准化的train/val/test划分
深度学习基准
8种3D架构系统评估
5个临床分类任务
统一训练框架(Hydra+Lightning)
两阶段诊断流程
Stage 1: 视网膜脱离检测
Stage 2: 黄斑状态分类
级联推理，贴近临床工作流
完整工具链
模型权重开源(HuggingFace)
数据处理+训练+评估代码
预训练YOLOv8眼球检测模型
技术栈
▸ PyTorch 2.10 + CUDA
▸ PyTorch Lightning
▸ MONAI (医学影像)
▸ Hydra (配置管理)
▸ TorchMetrics
▸ TensorBoard

## Slide 5
数据集概览
DATASET OVERVIEW — 5,381个眼部超声视频片段
类别分布
非视网膜脱离 (Non-RD)
4,879 (90.7%)
正常 (Normal): 4,233
玻璃体后脱离 (PVD): 646
视网膜脱离 (RD)
502 (9.3%)
黄斑完整 (Macula Intact): 199
└ TD(颞侧) 111 / ND(鼻侧) 88
黄斑脱离 (Macula Detached): 303
└ TD(颞侧) 151 / Bilateral(双侧) 152
视频属性
采集设备
眼部超声扫描仪
视频格式
MP4
FPS 范围
7.04 — 55.87 (平均 26.88)
帧数范围
3 — 638 帧 (平均 92.0)
时长范围
0.12s — 25.52s (平均 3.44s)
输入尺寸
96 × 128 × 128 (D×H×W)
通道数
1 (灰度)
标签类型
二分类 (0/1)
数据划分
train/val/test 分层划分
各任务数据划分
任务
训练
验证
测试
non_rd_vs_rd
3,873
431
1,077
normal_vs_rd
3,413
377
945
normal_vs_pvd
3,512
391
976
pvd_vs_rd
826
92
230
macula_detached_vs_intact
360
41
101

## Slide 6
数据预处理流程
DATA PREPROCESSING PIPELINE
① 视频读取
→
torchvision.io
read_video()
读取MP4视频文件
② 格式转换
→
(T, H, W, C)
→ (C, D, H, W)
通道重排
③ 灰度转换
→
RGB 3通道
→ 灰度 1通道
通道均值
④ 尺寸标准化
→
PadToSquare +
Interpolate 3D
→ 96×128×128
⑤ 归一化
除以 255.0
像素值 → [0, 1]
关键技术要点
• PadToSquare3D: 在空间维度(H,W)对称填充零值，使图像变为正方形，保持纵横比不变形
• Interpolate3D: 使用三线性插值(trilinear)将视频统一缩放至 (96, 128, 128)，保证深度/高度/宽度一致
• 深度维度(96帧): 支持可变帧数输入，通过插值统一时间维度，保留时序信息
• 单通道灰度: 超声图像本身为灰度图，RGB三通道取均值转换为单通道，减少计算量

## Slide 7
模型架构总览
MODEL ARCHITECTURES — 8种3D深度学习模型
CNN 系列架构
Transformer 系列架构
ResNet3D
3D残差网络，4层BasicBlock 输入通道1，输出logits
3.6M
SENet154
SE挤压激励网络 通道注意力机制
27.5M
3D U-Net
编码器-解码器+跳跃连接 f_maps=[64,128,256,512,768]
16.2M
UNet++
嵌套密集跳跃路径 features=[32,32,64,128,256,32]
3.6M
V-Net
体积医学图像分割网络 ELU激活+残差连接
9.4M
SwinUNETR
Swin Transformer编码器 滑动窗口自注意力
24.2M
UNETR
ViT编码器+U-Net解码器 16头注意力, 768隐藏维
92.6M
ViT
纯Vision Transformer patch_size=7, 4层
16.1M
统一设计: 编码器提取3D特征 → ClassificationHead (AdaptiveAvgPool3D / TopK Pooling → FC → ReLU → FC → 输出1维logit)

## Slide 8
两阶段诊断流程
TWO-STAGE DIAGNOSTIC PIPELINE
Stage 1: RD检测
输入: 眼部超声视频 模型: 非RD vs RD 分类器 输出: has_rd (0/1)
━━━━→
判定 RD阳性?
YES ↓
NO →
诊断: 无RD 不进入Stage 2 检查结束
Stage 2: 黄斑分类
模型: 黄斑完整 vs 脱离 输出: macula_detached (0/1)
黄斑完整 (Macula Intact) sigmoid ≥ 0.5
黄斑脱离 (Macula Detached) sigmoid < 0.5
实现细节
• 两个模型独立训练，级联推理。RD模型输出sigmoid概率，≥0.5判定为RD阳性
• 仅当RD阳性时才进入Stage 2黄斑分类，模拟临床工作流
• 支持命令行调用: python pipe/diagnostic_pipeline.py --input video.mp4
• 模型权重适配器(adapt_state_dict)兼容不同版本checkpoint，支持权重平滑迁移

## Slide 9
五个分类任务
5 CLASSIFICATION TASKS
非RD vs RD (全数据集)
5,381 样本
基础筛查任务 区分正常/异常
正常 vs RD (排除PVD)
4,735 样本
更纯净的二分类 排除PVD干扰
正常 vs PVD (非RD内部)
4,879 样本
非RD亚型鉴别 PVD临床诊断
PVD vs RD (病变对比)
1,148 样本
鉴别两种病变 超声表现相似
黄斑脱离 vs 完整 (仅RD内部)
502 样本
RD患者手术决策 关键预后判断
Top-K 时间池化 (针对 PVD 任务优化)
• 引入选择性时间池化机制: 计算每帧特征的L2范数，保留前K%最重要的时间区域
• normal_vs_pvd 任务额外探索 topk_ratio 参数 (30%/50%/70%)，找到最优时间区域选择比例
• 与传统的全局平均池化(avg pooling)互补，可保留关键帧信息同时过滤噪声
• 配置方式: 模型配置中设置 pooling=topk 及 topk_ratio 参数

## Slide 10
实验结果 — 各任务最佳模型性能
BENCHMARK RESULTS
任务
最佳模型
准确率
敏感性
特异性
F1
non_rd_vs_rd
ResNet3D
97.4%
93.9%
97.8%
—
normal_vs_rd
3D U-Net
99.1%
95.0%
99.6%
—
normal_vs_pvd
3D U-Net (topk 30%)
95.5%
80.7%
97.7%
—
pvd_vs_rd
UNet++
88.7%
92.1%
86.0%
—
macula_detached_vs_intact
3D U-Net
88.2%
89.9%
87.0%
—
结果分析
• RD检测(non_rd_vs_rd): ResNet3D表现最佳(97.4%)
→ 数据量大(5K+)使得CNN能够充分学习
• 正常vs PVD: U-Net+TopK池化优于标准方案
→ 选择性时间池化有效捕捉PVD的细微特征
• PVD vs RD: 最难任务(88.7%),二者超声表现相似
• 黄斑分类: U-Net最佳(88.2%),样本量有限(502)
→ 数据增强和迁移学习的潜在空间大
• 3D U-Net在3个任务上表现最佳,展现通用性
• UNet++在小样本任务(PVD vs RD)中表现突出
• Transformer模型在数据量充足时具有竞争力

## Slide 11
模型设计与技术创新
MODEL DESIGN & INNOVATIONS
3D视频分析
利用完整视频序列而非单帧图像
同时捕获空间特征(视网膜结构)和时序特征(动态变化)
输入尺寸 96×128×128 覆盖关键时空信息
编码器-分类器解耦
编码器: 提取3D特征图 (B,C,D,H,W)
分类头: AdaptiveAvgPool3D 或 TopK Pooling
灵活组合不同编码器与池化策略
选择性时间池化
TopK Pooling: 按L2范数选择最重要时间帧
自适应K值: k = ceil(D × topk_ratio)
特别适合PVD等需要关注特定帧的任务
多架构统一框架
Factory模式 + Hydra配置驱动
一行命令切换模型: model=resnet3d|vnet|vit|...
统一的训练/评估/推理接口
代码架构: Hydra + PyTorch Lightning
配置层(Hydra) → 数据模块(ERDESDataModule) → 模型模块(ModelModule+BCEWithLogitsLoss) → Trainer(Lightning) → 日志(TensorBoard) 一行启动训练: python erdes/train.py experiment=non_rd_vs_rd/unetplusplus trainer=gpu

## Slide 12
创新贡献与展望
CONTRIBUTIONS & FUTURE WORK
主要贡献
1. 首个眼部超声视频开放基准数据集
5,381个视频片段，多种病理类型，标准化划分
2. 全面的3D深度学习基准评估
8种架构 × 5个任务 = 全面性能基准
3. 贴近临床的两阶段诊断流程
RD筛查 → 黄斑评估，模拟真实诊疗路径
4. 完整的开源工具链
数据集 + 预训练权重 + 训练/推理代码
未来方向
1. 多中心数据验证
扩展数据集覆盖不同设备、人群、扫查角度
2. 多任务联合学习
同时预测RD、PVD、黄斑状态等多标签输出
3. 可解释性增强
引入注意力可视化，定位关键帧和关键区域
4. 临床部署与前瞻性验证
模型轻量化 + 实时推理 + 前瞻性临床试验
5. 自监督预训练
利用大量无标签超声视频进行预训练

## Slide 13
总结 SUMMARY
01
基于眼部超声视频的3D深度学习，实现视网膜脱离(RD)的自动检测和黄斑状态评估
02
ERDES: 首个开放基准数据集 (5,381个视频片段)，覆盖多种病理类型
03
两阶段级联诊断流程：RD筛查(97.4%准确率) → 黄斑分类(88.2%准确率)
04
8种3D架构系统评估，3D U-Net在多个任务上表现最佳
05
Top-K选择性时间池化有效提升PVD相关任务的分类性能
06
完整开源：数据集、预训练权重、训练/推理代码均公开可用

## Slide 14
参考文献与资源
REFERENCES & RESOURCES
[1] ERDES: Eye Retinal DEtachment UltraSound — An Open Video Dataset and Deep Learning Benchmark. arXiv: 2508.04735, 2025.
[2] Çiçek et al. 3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse Annotation. MICCAI 2016.
[3] Zhou et al. UNet++: Redesigning Skip Connections to Exploit Multiscale Features. IEEE TMI 2020.
[4] Milletari et al. V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation. 3DV 2016.
[5] Hatamizadeh et al. Swin UNETR: Swin Transformers for Semantic Segmentation of Brain Tumors in MRI Images. 2022.
[6] Hatamizadeh et al. UNETR: Transformers for 3D Medical Image Segmentation. WACV 2022.
[7] He et al. Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR 2016.
[8] Hu et al. Squeeze-and-Excitation Networks. CVPR 2018.
[9] Dosovitskiy et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. ICLR 2021.
项目资源
项目主页: https://osupcvlab.github.io/ERDES/ 数据集: HuggingFace (pcvlab/erdes) / Zenodo 模型权重: HuggingFace / Zenodo
代码仓库: github.com/OSUPCVLab/ERDES YOLOv8眼球检测: HuggingFace (pcvlab/yolov8_ocular_ultrasound_globe_detection)
谢谢！欢迎提问